## Slide 1: Szekszárd Lőtéri vízbázis kármentesítése környezettudatosságra nevelés – rendhagyó tanóra
Szekszárd, 2022. szeptember
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Készítette: Azari Zita kiemelt funkcionális referens

## Slide 2
AVAGY MI FOLYIK A LÁBUNK ALATT SZEKSZÁRDON

## Slide 3: A VÍZ KÖRFORGÁSA

## Slide 4: FELSZÍNI VIZEKTŐL FÜGGETLEN VÍZTÍPUSOK

## Slide 5: FELSZÍN ALATTI KÖRFORGÁS ÉS ÁRAMLÁSI PÁLYÁK

## Slide 6: https://mbfsz.gov.hu/sites/default/files/media/file/file/2020/03/30/szekszard_vizsgalati_jelentes.pdf

## Slide 7: A terület légifotója

## Slide 8: Klórozott szénhidrogének terjedése a felszín alatti térben
Gázfázis
Kibocsátás
Nem összefüggő nehézfázis (cseppek, erek)
Oldott csóva
Összefüggő nehézfázis (folyadéktest)
Kis áteresztőképességű réteg (pl. agyag)
Jó áteresztőképességű réteg (pl. homok, kavics váltakozása)
Felszín alatti víz szintje
Felszín alatti víz áramlási iránya

## Slide 9: A szennyezés kockázatai
Emberekre gyakorolt kockázat
érintkezés
belégzés
tápcsatornába jutás
Környezetre gyakorolt kockázat
élővilágra
élettelen környezetre

## Slide 10: A szennyezés eltávolítása
Azonnali eltávolítás: kárelhárítás
  körbehatárolás
  forrás megszüntetése
  szennyező eltávolítása
Nem azonnali eltávolítás: kármentesítés
  tényfeltárás
  beavatkozás
  utómonitoring

## Slide 11: Előzmények (1993-2021; 28 év)
Klórozott szénhidrogén szennyezés első észlelése (DCE): 1993
Lőtéri Vízbázis D-i rész felhagyása (2012)
1. tényfeltárás: 1998-99
Lőtéri Vízbázis biztonságba helyezés, diagnosztika (1999)
Szekszárd ivóvízellátása Fadd-Dombori új vízbázisra fokozatosan tér át (2015-18);
6,5 Mrd Ft
Új (3.) tényfeltárás: 2019-ben
KEHOP kármentesítési projekt /2020-2023/
(gócok és források felszámolása)
Kármentesítési beavatkozás:
termelőkutas víztisztítás (2001-2006)
vízhozam= 2000 m3/nap
kiegészítő tényfeltárás: 2005
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2. tényfeltárás: 2010
Kármentesítési beavatkozás folytatása átalakított termelőkutakkal:
termelőkutas víztisztítás (2010-2013)
vízhozam= 1100 m3/nap
Alapanyagok: Bomlástermékek:
triklór-etilén (TCE) - diklór-etilén (DCE)
tetraklór-etilén (PCE) - vinil klorid (VC)
Klórozott alifás szénhidrogének:
Szerves vegyületek
Sűrűségük nagyobb, mint a víz sűrűsége
Illékony vegyületek
Tisztításra használt vegyületek pl. ruha ún. száraz tisztítás, fém tisztítás festés előtt)

## Slide 12: Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése - kehop-3.3.0 projekt
A projekt résztvevői:
Kedvezményezett: Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma
Vállalkozó: Békés Drén Kft.
Vezető tervező: Mecsekérc Zrt.
Mérnök: VIZITERV Environ Kft.
Műszaki ellenőr: Golder Zrt.

## Slide 13: Projekt előkészítő fázis: Tényfeltárás
Történeti kutatás
Előző fázisok adatainak feldolgozása
Fúrásos kutatás
Talaj és talajvíz mintavétel, laboratóriumi elemzés
Talajgáz vizsgálat
Geofizikai mérések
Kockázatelemzés
Hidrodinamikai modell
Szennyeződéstranszport
Terepi tesztek

## Slide 14: Beavatkozási módszerek
in situ – az eredeti helyén
on site – a helyszínen
szennyező elszállításával
fizikai
kémiai
biológiai
kombinált
Típusa szerint
Kezelés helye szerint

## Slide 15: Beavatkozás: 2020. 11. 27 – 2023. 09. 27.
„D” Műszaki beavatkozással érintett terület ~ 7,33 ha >> - MMG - BHG -TOTÉV - Patyolat
„B” szennyezettséget meghaladó érintett terület << ~ 307 ha
Beavatkozási módok:
Talaj:
- Kitermeléses talajtisztítás
- Mélykeveréses talajtisztítás
Talajvíz:
- Kitermeléses talajvíztisztítás
- Injektálás
- Mélykeveréses talajvíztisztítás
- Vízáteresztő reaktív gát (PRB)
MMG
BHG
TOTÉV
Patyolat

## Slide 16: A beavatkozás eszközei
Beavatkozás mélységének pontosításához: szondázó
Beavatkozás végzéséhez: drén
injektáló
talajkeverő
Hatékonyság ellenőrzéséhez:
figyelőkutak

## Slide 17: Beavatkozás mélységének pontosabb meghatározásához alkalmazott új feltárási módszer: MIP vizsgálat
MIP (Membran Interface Probe = Membrán felületi szondázás)
In-situ mérés!
Kvalitatív - Félkvantitatív mérés
Gázkromatográf (GC) segítségével választják szét a szennyezőanyagokat és 3 detektor érzékeli valós időben a komponenseket
120°C-ra fűtött fej, H2 vivőgáz
Folyamatos adatrögzítés
klórozott alifás
szénhidrogénekkel
szennyezett rétegek

## Slide 18: MIP regisztrátum (log)
Detektálás:
DELCD (szárazelektródás vezetőképesség detektor): halogénekre szelektív (pl: Cl-,Br-,F-)
PID (fotonionizációs detektor): alacsony ionizációs energiával (pl: UV fény) gerjeszthető szénhidrogének kimutatására szelektív
FID (lángionizációs detektor): molekulán belüli C-H kötések kimutatására szelektív (pl: CH4)
Egyértelmű CAH szennyezés, ha mindhárom detektor egyszerre tér ki
CPT regisztrátummal együtt készül, ezért a földtani felépítés is megismerhető!
Szennyezett rétegek
1
2
3
Csúcsellenállás [MPa]
Súrlódási együttható [%]
Vezetőképesség [mS/m]
vízvezető
vegyes rétegződés
vízrekesztő
vízvezető
vízrekesztő
vízvezető
vízrekesztő
vízvezető
kutatóárok

## Slide 19: talajkeverés nagyteljesítményű gépekkel, 20 m mélységig
D2 [DCE]=1600 µg/L
kiinduló [DCE]=13 000 µg/L
Kisminta kísérlet (3 kg Fe(0) / 1 t szennyezett talaj)

## Slide 20: Reaktív gát

## Slide 21: Figyelőkutak
Hagyományos kutak:
forgó mozgásos fúrás
különböző mélységű szűrőkből összesített minta
lassabb elkészülés
Új technológiájú kutak:
szónikus fúrás
3-5-7 csatornán keresztül különböző mélységekből mintavétel
gyors kivitelezés
VIDEO

## Slide 22: A beavatkozás céljai
A hatósági kötelezésben foglaltaknak eleget tenni a projektben előírt határidőn belül
Minél több szennyezőanyagot eltávolítani a területről
Olyan folyamatokat beindítani, amelyek a beavatkozás lezárulása után is további tisztulást tesznek lehetővé

## Slide 23: Köszönöm a figyelmet